中级客车类型划分及等级评定表（第五十七批）

| 厂牌 车型 技术参数 | 河南少林 |
| --- | --- |
|  | SLG6780C5E |
| 评定类型及等级 | 中型中级 |
| 座位数＋司机＋导游 ≤ | 30+1 |
| 车身长度mm | 7820 |
| 比功率kW/t ≥ | 12 |
| 最高车速km/h ≥ | 100 |
| 匀速车内噪声dB(A) ≤ | 75 |
| 发动机位置 | 前 |
| 乘客门位置 | 中 |
| 车内通道宽mm ≥ | 300 |
| 前桥盘式制动器 | - |
| 动力转向 | 装置 |
| 子午线轮胎 | 装置 |
| 无内胎子午线胎 | - |
| ABS | - |
| 缓速器 | - |
| 后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置 | - |
| 蹄片间隙自动调整 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 700 |
| 座垫宽mm ≥ | 420 |
| 座垫深度mm ≥ | 420 |
| 靠背高度mm ≥ | 650 |
| 扶手（靠通道处） | 装置 |
| 座椅安全带 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷或暖 |
| 人均换气量m3/人 ≥ | 25 |
| 卫星定位系统 | 装置 |
| 人均行李仓容积m3/人 ≥ | 0.06 |
| 特殊结构说明 | - |

中级客车类型划分及等级评定表-纯电动营运客车（第五十七批）

| 厂家 车型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- |
|  | ZK6809BEVQZ12 | ZK6115BEVZ13A |
| 评定类型及等级 | 中型中级 | 大型中级 |
| 车身长度 mm | 8035 | 10690 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 30+1 | 43+1 |
| 纯电动续驶里程 km ≥ | 200 | 200 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 |
| 乘客门位置 | 中 | 前中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 300 | 300 |
| 悬架类型 | — | — |
| 前桥盘式制动器 | — | 装置 |
| 子午线轮胎 | 装置 | — |
| 无内胎子午线胎 | — | 装置 |
| ABS（一类） | — | 装置 |
| 缓速器或其他辅助电制动装置 | — | 装置 |
| 电池箱专用自动灭火装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 700 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 420 | 420 |
| 座椅深 mm ≥ | 420 | 420 |
| 靠背高 mm ≥ | 650 | 650 |
| 靠背角度可调(15°~30°) | — | — |
| 扶手（靠通道处） | 装置 | 装置 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷或暖 | 冷或暖 |
| 电池或超级电容装置 | 装置 | 装置 |
| 地板阻燃性覆盖物材料 | 装置 | 装置 |
| 人均换气量m3/人 ≥ | 25 | 25 |
| 卫星定位系统 | 装置 | 装置 |
| 影音播放及麦克风设备 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.02 | 0.025 |
| 特殊结构说明 | 纯电动 | 纯电动 |

附  件

《中级客车类型划分及等级评定表（第五十七批）》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“－”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。